Практическое занятие №14

Тема занятия:  «Топливный насос.»

Цель занятия: изучить практически общее устройство топливного насоса высокого давления и форсунок, устройство насосной секции, всережимного регулятора частоты вращения коленчатого вала двигателя и муфты опережения впрыска топлива, ознакомиться с приемами разборки и сборки ТНВД и форсунок.

Оборудование и инструмент: дизельный двигатель, укомплектованный приборами системы питания, II IBД в сборе, ТНВД в разрезе, комплект основных механизмов ТНВД, плакаты «Топливный насос высокого давления», набор гаечных ключей, отвертки, лабораторный практикум.

Теоретический блок. Топливный насос высокого давления (ТНВД) предназначен для подачи через форсунки в цилиндры двигателя точно отме- ренных порций топлива в определенный момент времени (в конце такта сжа- тая) и под высоким давлением.

На автомобильных двигателях применяются два типа ТНВД: рядные и распределительные. У рядных многоплунжерных насосов каждая секция подает топливо в один цилиндр. В насосах распределительного типа одна секция подает топливо в несколько цилиндров. Рядные насосы более просты

и надежны, поэтому получили большее распространение. Разновидностью рядных ТНВД являются V-образные насосы (например, ТНВД двигателя КамАЗ-740).

Рядный ТНВД состоит из корпуса с каналами, уплотняющими и крепежными деталями, насосных секций (по количеству цилиндров ДВС), кулачкового вала привода плунжеров, механизма поворота плунжеров, всережимного регулятора частоты вращения, автоматической муфты опережения впрыскивания топлива.

Насосная секция ТНВД предназначена для обеспечения подачи опреде- ленной порции топлива к форсунке под высоким давлением. Насосная секция состоит из плунжера (с косой кромкой, осевым и радиальным сверлениями), гильзы плунжера, поворотной втулки, нагнетательного клапана, возвратной пружины, впускного и отсечного окон (соединяющих секцию с П-образным каналом ТНВД).

Всережимный регулятор частоты вращения предназначен для автоматического поддержание заданной частоты вращения коленчатого вала при изменении нагрузки на двигатель. Регулятор состоит из следующих деталей: повышающего привода вала регулятора от кулачкового вала ТНВД; грузов, подвижно установленных на валу; подвижной муфты; пружины, связывающей грузы; системы тяг и рычагов, связывающих подвижную муфту с рейкой регулирования подачи топлива

Форсунка предназначена для впрыскивания топлива в камеру сгорания под большим давлением и в мелко распыленном состоянии. Форсунка состоит из корпуса форсунки, корпуса распылителя, гайки распылителя, проставки, штанги, штуцера с фильтром, фильтра, пружины с регулировочными шайбами или винтом, иглы распылителя, тарелок пружины, каналов подвода топлива в распылитель.

## Подготовить конспект и перейти к выполнению практической части лабораторно – практической работы.

## Порядок выполнения работы:

Заполните технологическую карту

| Операция | Технология выполнения | Инструмент |
| --- | --- | --- |
| 1. Демонти- рование ТНВД с двигателя. | Отвернуть от корпуса ТНВД штуцеры топливопроводов высокого давления. Отвернуть болты крепления ТНВД к блоку двигателя. Снять ТНВД с двигателя. |  |
| 2. Изучение устройства ТНВД. | Отвернуть крепление и снять крышку картера всережимного регулятора. Отвернуть болты крепления и снять боковую крышку корпуса ТНВД. Используя плакат, ТНВД в разрезе и частично разобранный ТНВД, изучить его устройство. Записать перечень основных деталей и механизмов ТНВД (см. контрольный вопрос № 2). Изучить устройство насосной секции и записать перечень её деталей (см. контрольный вопрос № 4). Изучить устройство всережимного регулятора частоты вращения коленвала и записать перечень её деталей (см. контрольный вопрос № 4). Изучить устройство муфты опережения впрыска и записать перечень её деталей (см. контрольный вопрос № 5). |  |
| 3. Сборка ТНВД. | Выполнить сборочные операции, обратные операциям 5.2, 5.1. |  |
| 4. Установка ТНВД на двигатель. | Выполнить сборочные операции, обратные операциям 4.3, 4.2, 4.1. |  |

## Задания для отчета

- Обозначьте в соответствии с нумерацией (1-19) приборы системы питания дизеля (рис.1).

Рис.1

Обозначьте, согласно указателю (рис.2), номер детали насосной секции ТНВД, соответствующий подрисуночной подписи.

Рис.2. Насосная секция ТНВД

- - плунжер;

- - втулка;

- - зубчатый венец;

- - гильза плунжерной пары; 5 - седло клапана;

6 - нагнетательный клапан; 7 - рейка;

- - винт;

- - пружина;

- - тарелка пружины,

- - регулировочный болт толкателя; 12 - корпус толкателя;

- - ролик;

- - кулачок

## Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы:

- Перечислите детали ТНВД:

- Перечислите детали насосной секции ТНВД:

- Перечислите	детали	всережимного	регулятора	частоты	вращения коленчатого вала двигателя:

- Перечислите детали автоматической муфты опережения впрыскивания топлива:

Задание на дом

Составьте отчет по практическому занятию №14.

Отчет состоит из:

Тема занятия

Цель занятия

Заполненной технологической карты(какой инструмент?)

Задания 1

Задания 2

Ответы на контрольные вопросы(письменно)

Вывод

Учебник лабораторного практикума отправлен в предыдущих ПЗ

Выполненное задание присылать на адрес электронной почты saschabgsha1981@yandex.ru  с пометкой в теме письма:

ПЗ 14 ФИОгр.31