Практическое занятие №16

Тема занятия:  «Проверка технического состояния передней подвески.»

Цель занятия: изучить практически общее устройство ходовой части автомобиля, устройство пружинной и рессорной зависимых подвесок, ознакомиться с приемами частичной разборки и сборки зависимых подвесок.

Оборудование и инструмент: ходовая часть автомобиля в сборе на стенде, балка моста с зависимой пружинной подвеской, балка моста с зависимой рессорной подвеской, плакаты «Ходовая часть» и «Подвеска», набор гаечных ключей, молоток, лабораторный практикум.

Особые правила техники безопасности. При демонтаже элементов подвески убедитесь, что рама автомобиля надежно укреплена на стенде. При демонтаже амортизатора пружинной подвески убедитесь в надежности контакта пружины с опорными тарелками.

Теоретический блок. Ходовая часть является опорной основой автомобиля, представляет собой тележку и предназначена для обеспечения передвижения автомобиля и уменьшения ударных воздействий, передаваемых от неровностей дороги на автомобиль. Ходовая часть включает в себя остов, подвеску и движитель (колесный или гусеничный).

Остов автомобиля - это рама (у грузовых автомобилей) или несущий кузов (у большинства легковых автомобилей).

Подвеска автомобиля осуществляет упругую связь рамы или кузова с мостами и колесами, смягчает воспринимаемые ими удары и толчки при езде по неровностям дороги. На современных автомобилях применяют два типа подвесок: зависимые и независимые.

Зависимая подвеска имеет жесткую связь между левым и правым колесом, в результате чего перемещение одного из них в поперечной плоскости передается другому и вызывает наклон кузова. Подвеска автомобиля состоит из следующих частей: упругого элемента, направляющего устройства, гасящего элемента.

Рессорная зависимая подвеска состоит из рессоры и телескопического амортизатора. Рессора представляет собой набор металлических пластин, собранных в пакет, и является одновременно упругим элементом и направляющим устройством. Амортизатор является гасящим элементом. Рессора кренится к балке моста посредством стремянок, а к раме или кузову автомобиля - посредством специальных кронштейнов и через резиновые втулки или подушки. Амортизатор через резиновые втулки крепится одним концом (штоком) к кронштейну рамы или кузова, а другим концом (цилиндром) - к кронштейну балки моста.

Пружинная зависимая подвеска состоит из спиральной пружины, системы штанг и рычагов, телескопического амортизатора. Пружина - это упругий элемент, устанавливается между опорными тарелками (одна из которых приварена к балке моста, а вторая - к раме или кузову автомобиля). Система штанг и рычагов является направляющим устройством и крепится к балке моста и раме автомобиля через резиновые втулки. Амортизатор является гасящим элементом и крепится одним концом (штоком) к кронштейну рамы или кузова, а другим концом (цилиндром) - к кронштейну балки моста через резиновые втулки.

## Подготовить конспект и перейти к выполнению практической части лабораторно – практической работы.

## Порядок выполнения работы:

Заполнить технологическую карту

| Операция | Технология выполнения | Инструмент |
| --- | --- | --- |
| 1. Изучение | 1.1. Используя плакат и зависимую |  |
| устройства | рессорную подвеску в сборе, изучить ее |  |
| зависимой | устройство. |  |
| рессорной | 1.2. Записать детали зависимой |  |
| подвески. | рессорной подвески (см. контрольный |  |
|  | вопрос № 1). |  |
|  | 1.3. Отвернуть болты крепления |  |
|  | амортизатора к кронштейнам. |  |
|  | 1.4. Извлечь болты и резиновые втулки |  |
|  | из проушин амортизатора и |  |
|  | кронштейнов. |  |
|  | 1.5. Снять амортизатор. |  |
|  | 1.6. Отвернуть гайки крепления |  |
|  | стремянок. |  |
|  | 1.7. Отсоединить рессору от |  |
|  | кронштейнов рамы. |  |
|  | 1.8. Снять рессору. |  |
|  | 1.9. Описать способы крепления |  |
|  | амортизатора и рессоры к раме и балке |  |
|  | моста автомобиля (см. контрольный |  |
|  | вопрос № 2). |  |
|  | 1.10. Собрать подвеску (выполнить |  |
|  | сборочные операции, обратные |  |
|  | операциям 1.8, 1.7, 1.6, 1.5, 1.4, 1.3). |  |
| 2. Изучение | 2.1. Используя плакат и зависимую |  |
| устройства | пружинную подвеску в сборе, изучить |  |
| зависимой | ее устройство. |  |
| пружинной | 2.2. Записать перечень деталей |  |
| подвески. | зависимой пружинной подвески (см. |  |
|  | контрольный вопрос № 3). |  |
|  | 2.3. Отвернуть болты крепления |  |
|  | амортизатора к кронштейнам. |  |
|  | 2.4. Извлечь болты и резиновые втулки |  |
|  | из проушин амортизатора и |  |
|  | кронштейнов. |  |
|  | 2.5. Снять амортизатор. |  |
|  | 2.6. Описать способ крепления |  |
|  | амортизатора и пружины к раме и балке |  |

|  | моста автомобиля (см. контрольный вопрос № 4). 2.7. Собрать подвеску (выполнить сборочные операции, обратные операциям 2.5, 2.4, 2.3). |  |
| --- | --- | --- |

## Задания для отчета

- Впишите названия типов подвесок, представленных на рис.1.

Рис.1. Схемы подвесок.

а) 	_;	б)

- Обозначьте,  согласно	указателю (рис.21.2), номер детали зависимой рессорной подвески, соответствующий подрисуночной подписи.

Рис.2. Зависимая рессорная подвеска:

1 - рама; 2 - амортизатор, 3 - рессора; 4 - кронштейн крепления рессоры; 5 - стремянки; 6 - балка моста; 7 - кронштейны крепления амортизатора

## Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы.

- Перечислите детали зависимой рессорной подвески:

- Опишите способы крепления амортизатора и рессоры к раме и балке моста автомобиля:

- Перечислите детали зависимой пружинной подвески:

- Опишите способы крепления амортизатора и пружины к раме и балке моста автомобиля:

Задание на дом

Составьте отчет по практическому занятию №16.

Отчет состоит из:

Тема занятия

Цель занятия

Заполненной технологической карты(какой инструмент?)

Задания 1

Вывод

Учебник лабораторного практикума отправлен в предыдущих ПЗ

Выполненное задание присылать на адрес электронной почты saschabgsha1981@yandex.ru  с пометкой в теме письма:

ПЗ 16 ФИОгр.31