Ответы высылаем на общую почту: studentkmak@mail.ru

В файле укажите дисциплину, фамилию и инициалы студента, дату урока.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Тема « Решение задач на электромагнитные колебания и волны».

Цель занятия:  Научиться самостоятельно решать задачи по теме « Электромагнитные колебания и волны».

Ход занятий

Выполнить задания:

- Рассчитайте величину индуктивного сопротивления катушки индуктивностью 20 мГн на частоте 50 Гц.

- Катушка индуктивностью 10 мГн обладает активным сопротивлением 10 Ом. При каком значении частоты переменного тока индуктивное сопротивление катушки будет в 10 раз больше ее активного сопротивления?

- Конденсатор электроемкостью 1 мкФ, заряженный до напряжения 225 В, подключили к катушке с индуктивностью 10 мГн. Найдите максимальную силу тока в контуре.

- Колебательный контур состоит из катушки  индуктивностью 4 мГн и плоского  воздушного конденсатора. Площадь пластин конденсатора 10 см², расстояние между ними 1 мм. Найдите период собственных колебаний в контуре.

- Колебательный контур включен в сеть переменного напряжения. Действующее значение напряжения на конденсаторе 100 В, на катушке индуктивности 60 В, на резисторе 30 В. Найдите действующее значение напряжения сети.

- Колебательный контур состоит из конденсатора с емкостью сопротивлением 2,5 кОм и катушки индуктивности, индуктивное сопротивление которой 2 кОм. Найдите полное сопротивление.

- Электрическая цепь состоит из катушки индуктивностью 0,2 Гн, конденсатора емкостью 0,1 мкФ и резистора сопротивлением 367 Ом. Найдите индуктивное сопротивление, емкостное сопротивление и полное сопротивление контура при частоте 1 кГц.

- Радиостанция работает на частоте 100 МГц. Считая, что скорость распространения электромагнитных волн в атмосфере равна скорости света в вакууме, найдите соответствующую длину волны.

- Колебательный контур радиоприемника настроен на длину волны 300 м. Катушка индуктивности в контуре обладает индуктивностью 100 мкГн. Найдите электроемкость конденсатора в контуре.

- Колебательный контур состоит из катушки индуктивности 1 мкГн и конденсатора, электроемкость которого может изменяться в пределах от 10  Ф до 4· 10  Ф.