Ответы высылаем на общую почту: studentkmak@mail.ru

В файле укажите дисциплину, фамилию и инициалы студента, дату урока.

Тема урока «Постоянный электрический ток».

Цель урока: Выяснить основные определения связанные с постоянным электрическим током.

Перечень вопросов, рассмотренных на уроке и для их изучения:

- Закон Ома для участка цепи;

- Закон Джоуля – Ленца.

Теоретический материал для самостоятельного изучения.

Взаимосвязь между силой тока, протекающей по проводнику, и напряжением на его концах была экспериментально установлена Г. Омом и носит название закона Ома для участка цепи. Закон Ома для участка цепи читается следующим образом. Сила тока прямо пропорциональна напряжению на концах участка и обратно пропорциональна его сопротивлению График зависимости силы тока от напряжения называется вольnамперной характеристикой. Из закона Ома для участка цепи следует, что при постоянном сопротивлении сила тока прямо пропорциональна напряжению. Следовательно, вольтамперная характеристика для металлического проводника представляет собой прямую линию, проходящую через начало координат. Проводник с таким свойством называется резистором.

Ежедневно применяют электронагревательными приборами.  Откуда берётся тепло? Разумеется,  что тепловую энергию вырабатывает электричество. Но как это происходит, а тем более, как оценить количество выделяемого тепла. На данный вопрос отвечает закон Джоуля - Ленца, обнародованный в позапрошлом столетии. В 1841 году усилия английского физика Джоуля, а в 1842 г. исследования русского учёного Ленца увенчались открытием закона, применение которого позволяет количественно оценить результаты теплового действия электрического тока.

Тепловой закон можно сформулировать   следующей  образом: «Количество тепла, выработанного током, прямо пропорционально квадрату приложенного к данному участку цепи тока, сопротивления проводника и промежутка времени, в течение которого электричество действовало на проводник». Зная такие параметры как напряжение или силу тока, можно легко рассчитать количество тепла, выделяемого на участке цепи, обладающем сопротивлением R.

Ответить на вопросы согласно выше приведенной теме:

- Определить сопротивление лампы накаливания , если на ней написано 100 Вт и 220 В

- Какой из проводов одинаково диаметра и длины сильнее нагревается – медный или стальной при одной и той же силе тока ?

- Как изменится напряжение на входных зажимах электрической цепи постоянного тока с активным элементом, если параллельно исходному включить ещё один элемент?

- В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимах источника электроэнергии 26 В. Напряжение на зажимах потребителя 25 В. Определить потерю напряжения на зажимах в процентах.

- Электрическое сопротивление человеческого тела 3000 Ом. Какой ток проходит через него, если человек находится под напряжением 380 В?